Приложение

к постановлению администрации

Асбестовского городского округа

от 28.12.2017 № 817-ПА

Проект планировки и проект межевания территории

для «Газоснабжения жилых домов поселка Старо-Кирпичный

в городе Асбест Свердловской области»

Проект планировки и проект межевания территории для «Газоснабжения жилых домов поселка Старо-Кирпичный в городе Асбест Свердловской области» разработан ООО «С-Проект» на основании:

- постановления администрации Асбестовского городского округа от 18.09.2017 № 559-ПА «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории для «Газоснабжения жилых домов поселка Старо-Кирпичный 
в городе Асбест Свердловской области»;

- технического задания к договору № 55 от 05.09.2017.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях:

- выделения элементов планировочной структуры, установления границ общего пользования;

- установления красных линий;

- установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории;

- обеспечения надежного газоснабжения наиболее экономичным способом при минимальных воздействиях на окружающую среду;

- экономического стимулирования развития системы газоснабжения;

- реализации положений, утвержденных документов территориального планирования и определения зон планируемого размещения линейных объектов.

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории использовался картографический материал М 1:500.

Планируемый линейный объект находится в поселке Старо-Кирпичный Асбестовского городского округа Свердловской области на землях населенных пунктов в границах кадастрового квартала 66:34:0502009.

Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия на данной территории не выявлены.

Проектом планировки территории предлагается строительство проектируемого надземного газопровода низкого давления по центральной улице поселка Старо-Кирпичный.

Диаметры и конструктивные решения проектируемого газопровода будут уточняться на следующей стадии проектирования.

Протяженность проектируемых сетей газоснабжения составляет 1187,4 м.

Отвод площадей под проектируемую систему газоснабжения производится на землях населённых пунктов на земельных участках муниципальной собственности.

Таким образом, площадь занимаемых земель составляет 0,31 га.

Граница зон планируемого размещения линейного объекта формируется от жилого дома № 48 поселка Старо-Кирпичный и идет по четной стороне улицы до жилого дома № 43а. Далее по нечетной стороне улицы до жилого дома № 35, переходит на противоположную сторону улицы к дому № 27, а затем по четной улице спускается к реке Большой Рефт до дома № 16. Далее граница зон планируемого размещения разветвляется: одно ответвление идет вдоль реки до существующей ГРПШ, а второе по обеим сторонам улицы до жилого дома № 10. От жилого дома № 10 по нечетной стороне до конца улицы. Далее сворачивает на восток и идет по четной стороне улицы до жилого дома № 4, а затем поворачивает на север и идет по нечетной стороне улицы до жилого дома № 9а.

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют.

Застройка в границах проектирования представлена индивидуальными домами усадебного типа.

В соответствии с п. 4.3 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

На протяжении прохождения трассы проектируемого газопровода низкого давления в границах проектируемой территории пересечения с существующими инженерными коммуникациями отсутствуют.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2017 год | Расчетный срок 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория | га | 2,38 | 2,38 |
| 2 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 2.1 | Водоснабжение: |  |  |  |
|  | Водопровод (осб. 150) | км | 0,05 | 0,05 |
|  | Водопровод (осб. 400) | км | 0,05 | 0,05 |
|  | Водопровод (чуг. 500) | км | 0,06 | 0,06 |
| 2.2 | Газоснабжение: |  |  |  |
|  | Газопровод низкого давления | км | 0 | 1,18 |
| 2.3 | Электроснабжение: |  |  |  |
|  | Протяженность воздушных линий электропередачи 10 кВ. | км | 0,04 | 0,04 |

Разработка проекта межевания территории выполнена с учетом положений проекта планировки территории для «Газоснабжения жилых домов поселка Старо-Кирпичный в городе Асбест Свердловской области».

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления красных линий;

- установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

Проектом межевания предложено сформировать один земельный участок. Данный земельный участок будет сформирован из земель, государственная собственность на которые  не разграничена.

Преобразование ранее сформированных участков не планируется.

Данным проектом межевания территории размещение объектов капитального строительства регионального значения и объектов капитального строительства федерального значения не предусматривается.

Земельные участки, предполагаемые к изъятию для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют.

Сведения о формируемом земельном участке

| Номер уачастка | Площадь, кв. м | Категория земель | Разрешенное использование проектируемого земельного участка | Назначение участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ:1 | 2971,13 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1)** | Прокладка газопровода низкого давления |

**Планируемые виды разрешенного использования и их коды определены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

С Положением проекта планировки и проекта межевания территории для «Газоснабжения жилых домов поселка Старо-Кирпичный в городе Асбест Свердловской области» можно ознакомиться в сети Интернет на официальном сайте администрации Асбестовского городского округа по адресу: www.asbestadm.ru. В разделе «ЖКХ, инфраструктура, среда проживания» - «Градостроительство и землепользование» - «Документы территориального планирования».